Усовершенствованный биологический микроскоп MC50 (XР) со светодиодным освещением и объективами «Pure ICO² Plan Infinitive“ для лабораторных исследований

Технические характеристики

| Наименование | МС50 (ХР) ЕСО версия |
| --- | --- |
| Оптическая система | Оптическая система Pure ICO2 Plan infinity (скорректированная на бесконечность) |
| Освещение | Светодиодное освещение (срок службы 30.000 часов), 110-220 В, 50/60 Гц Система SMART SENSE – энергосберегающая (автоматическое отключение через 15 минут в случае неиспользования микроскопа) |
| Фокусировка | Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки Общий диапазон фокусировки 20 мм |
| Револьвер | 4-х позиционный реверс-револьвер, с наклоном от пользователя |
| Визуальная насадка | ARCTYPE бинокулярная, вращающаяся (360°) угол наклона тубуса 30° диапазон регулировки межзрачкового расстояния 48- 75 мм |
| Столик | Размеры 150 х 133 мм Диапазон перемещения 76 мм в направлении Х и 30 мм в направлении |
| Конденсор | Мультисистемный конденсор Аббе светлого поля, закрепленный на корпусе микроскопа Числовая апертура 1,25 Встроенная апертурная ирисовая диафрагма со шкалой деления Возможность вставки слайдера для наблюдения по методу светлого/темного полей, светлого поля/фазового контраста, светлого/темного полей/фазового контраста (слайдер - опция) |
| Окуляры | Широкопольные WF 10х/18 мм, с возможностью работы в очках Противогрибковое покрытие |
| Объективы | Скорректированные на бесконечность ICO2 Plan 4х/0.10, рабочее расстояние 18.5 мм ICO2 Plan 10х/0.25, рабочее расстояние 10.0 мм ICO2 Plan 40х/0.65, рабочее расстояние 0.54 мм |
| Аксессуары | Чехол, иммерсионное масло, руководство по эксплуатации |
| Размеры | 225 (ширина) х 365 (высота) х 324 (глубина), 5,5 кг |